| SE-SPM 출력 전압이 조절 가능한 스위칭방식 정전압 레귤레이터 조립 KIT SE-SPM은 MAXIM사의 MAX724 스위칭 레귤레이터를 이용한 Step Down 방식 DC-DC 컨버터 입니다. 출력전압은 2.5V 부터 35V 까지 볼륨에 의하여 조정합니다. SE-SPM은 전 출력 전압 범위에서 5A(Peak 6.5A)가 출력 가능하며 충분히 큰 방열판에 의하여 안정적 사용이 가능합니다. 대용량의 전류가 필요한 의료용 발열체 온도 조절, 할로겐 램프의 휘도 조절, AC/DC 서보 모터 드라이브의 전원 그리고 배터리 충전회로 개발 시 유용하게 사용하실 수 있습니다. |  | SE-SPM 회로도 SE-SPM 부품 목록 품명 수량 품명 수량 MAX724 (Maxim) 1 방열판 (검정색 도장) 1 MBR745 (IRF) 1 4P 단자 블록 1 전해 220uF/63V-105도 1 M4 x 6 볼트(니켈도금) 2 전해 470uF/50V-105도 1 M3 x 14 볼트(니켈도금) 6 인덕터 100uH / 10A 1 M3 넛트(니켈도금) 2 모노리딕 캐패시터 103 3 4M 스프링 와샤(니켈도금) 2 멀티턴 가변저항 50K 1 3M 플라스틱 평와샤 4 저항 2.21K 1% 1 부싱 3 x 2MM 2 저항 2.70K 1% 1 부싱 3 x 5MM 2 절연지 (TO-220) 2 3핀 커넥터 암/수 1 PCB 1 배선(힌색, 주황색, 검정색) 3 4MM 터미널 4 조립 설명서 1 WWW.SAMPLE.CO.KR |
| --- | --- | --- |
|  | 샘플전자 서울시 용산구 한강로 3가 용산 전자랜드 광장층 C-18호 TEL: (02) 701 – 8051 FAX : (02) 701 – 8058 |  |  |
| SE-SPM 특성시험표 출력전압 (전류) 출력전력 입력전압 입력전류 입력 전력 입출력 전압차 효율 A: 트랜스 2 차 출력 AC 36V (AC9V X 4) : 출력 쇼트시 부하(전류계)에 0.4V / 7A 전류가 출력되며 입력은 0.3A (45V) 3V (5A) 15W 45V 0.6A 27.0W 42V 55.6% 5V (5A) 25W 42V 0.8A 33.6W 37V 74.4% 10V (5A) 50W 40V 1.6A 64.0W 30V 78.1% 15V (5A) 75W 40V 2.4A 96.0W 25V 78.1% 20V (5A) 100W 37V 3.2A 118.4W 17V 84.5% 25V (5A) 125W 33V 4.3A 141.9W 8V 88.1% B: 트랜스 2 차 출력 AC 27V (AC9V X 3) : 출력 쇼트시 부하(전류계)에 0.4V / 7A 전류가 출력되며 입력은 0.4A (34V) 3V (5A) 15W 34V 0.7A 23.8W 31V 63.0% 5V (5A) 25W 33V 1.1A 36.3W 28V 68.9% 10V (5A) 50W 30V 2.1A 63.0W 20V 79.4% 15V (5A) 75W 27V 3.3A 89.1W 7.0V 84.2% 20V (5A) 100W 23.5V 4.8A 112.8W 3.5V 88.7% C: 트랜스 2 차 출력 AC 18V (AC9V X 2) : 출력 쇼트시 부하(전류계)에 0.4V / 7A 전류가 출력되며 입력은 0.5A (22V) 3V (5A) 15W 22V 1.05A 23.1W 19V 64.9% 5V (5A) 25W 21V 1.65A 34.7W 16V 72.1% 10V (5A) 50W 19.5V 3.2A 62.4W 9.5V 80.1% 15V (5A) 75W 18V 4.75 85.5W 3.0V 87.7% |  | SE-SPM 조립순서 (1) 부속품의 종류와 수량을 확인합니다. (2) 캐패시터 0.01uF 3 개, 2.2K, 2.7K, 50K 멀티턴 정밀 반고정 저항기를 납땜합니다. (3) 인덕터, 220uF, 470uF 캐패시터를 납땜합니다. (4) 캐패시터와 인덕터는 기판으로부터 0.5MM 띄워 납땜합니다. (5) 방열판에 절연지를 부착합니다. (6) 플라스틱 부싱, M3x14 볼트와 3MM넛트를 이용하여 MAX724와 MBR745를 방열판에 부착합니다. 3x5MM부싱은 MAX232, MBR745에 3x2MM 부싱은 방열판에 부착합니다. 볼트와 넛트는 완전히 조이지 않은 상태로 둡니다. (7) 와셔와 M4x10 볼트를 이용하여 방열판에 단자대를 부착합니다. 단자대가 방열판에 중심에 오도록 배치한 후 볼트를 단단히 조여줍니다. (8) 납땜된 기판을 방열판에 끼워 넣습니다. 기판은 방열판 안쪽으로 1MM 들어가도록 합니다. (9) MBR745, MAX724 그리고 단자대 리드를 납땜합니다. 스루홀에 납이 스며들도록 충분한 시간동안 납땜합니다. 커터를 이용하여 단자대 리드, MAX724, MBR745 리드선을 짧게 자릅니다. (10) MAX724와 MBR745를 방열판에 밀착하도록 연결 볼트와 넛트를 단단히 체결합니다. (11) 방열판 아래에 공기의 흐름이 좋게 하기 위하여 서포터를 부착합니다. 주의사항 1. MAX724와 MBR745를 방열판에 부착한후 방열판과 절연이 되었는지 반드시 확인하시기 바랍니다. 2. 전해 콘덴서의 극성이 반대로되면 MAX724가 파손됩니다. 납땜 시 극성이 정확한지 확인하시기 바랍니다. 3. 입력전압 연결 시 극성이 반대로 되면 SE-SPM 내부의 모든 부품이 파손됩니다. 4. 사용자의 조립 실수와 입력 전원의 극성을 반대로 연결하여 파손된 제품은 반품 및 환불되지 않습니다. |